## Slide 1: Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže
VIDEO KARTICE

## Slide 2: Video kartice možemo grubo podjeliti na kartice za :
2D aplikacije
3D aplikacije
kombinaciju obje
kombinaciju obje + TV U/I
Notes: rtzjkfg

## Slide 3: 2D Aplikacije
Osnovna funkcija :
pružanje boljih grafičkih performansi
rasterećenje CPU-a
Najosnovnija svojstva :
rezolucija
dubina boja
frekvencija osvježavanja
izlazna kvaliteta

## Slide 4: 3D Aplikacije
Video kartice s 3D akceleracijom ubrzavaju ispis objekata u tri domenzije.
To uključuje mapiranje tekstura na objektima u svrhu da izgledaju što realnije.

## Slide 5: Nastanak 3D slike
rastavljanje na jednostavnije poligone ( trokuti )
izvođenje geometrijskih transformacija ( translacija, rotacija, skalirajne )
proračun osvjetljenja ( ambijentalni, difuzni ili točkasti izvor )
uklanjanje dijelova objekta koji ispadaju iz vidljivog dijela ekrana ( clipping )
proračun perspektive
proračun boja, sjenčanje

## Slide 6: Nastanak 3D slike
rasterizacija (dodjeljivanje boje svakoj točci )
uklanjanje skrivenih površina objekta

## Slide 7: 3D Funkcije i pojmovi
Aliasing - nesavršenosti koje se javljaju kao svojstvo zaslona i palete boja koji imaju diskretan, a ne kontinuirani karakter.
Anti Aliasing - “omekšavanje” kosih crta pomoću više nijansi odgovarajuće boje.

## Slide 8
Alpha Blending - tehnika koja se koristi kod postizanja efekata poput magle, stakla ili dima ( postavljanje jedne teksture preko druge bez potpunog prekrivanja ).
Dithering - stvaranje novih boja kombinacijom već postojećih (paleta od 256 izgleda kao paleta od 64k boja).
Filtering - omekšavanje tekstura umetanjem novih točaka između dviju izvornih.
Bi-linear Filtering - boja svake točke određuje se prosječnom težinom boja četiri susjedne točke u izvornoj teksturi.
Tri-linear Filtering - uzimaju se dvije izvorne susjedne teksture na kojima se izvodi Bi-linearni Filtering.

## Slide 9
Mip Mapping - tehnika koja koristi manje detalja ili izbjegava postavljanje kompleksnih tekstura na male objekte.
Z-Buffer - spremnik u kojeg se spremaju točke koje su vidljive u odnosu na promatrača (tj. ako je z-os objekta velika tada nema ispisa na zaslon ).
API - Application Programming Interface - skupina rutina, funkcija i objekata koja se može koristi za razvoj aplikacija (sučelje za razne hardware uređaje).

## Slide 10: Utori
AGP - Accelerated Graphics Port
  shared-memory design - korištenje sistemskog RAM-a
  brža sabirnica od PCI sabirnice
  66 MHz
PCI
  PCI sabirnica
  33 MHz

## Slide 11: DirektX i Open GL
DirektX - je set API-a razvijen od Microsoft-a. DirectX je napravljen od nekoliko komponenti :
  DirectInput za ulazne uređaje
  DirectSound za zvučne kartice
  DirectDraw za grafičke kartice
  Direct3D za 3D akceleratore

## Slide 12: DirektX i Open GL
Open GL - set specifikacija za cross-platform 3D grafički API kojeg je razvio Silicon Graphics.
Open GL koristi rutine za :
sjenčanje
mapiranje tekstura
filtriranje
anti-aliasing
osvjetljavanje
geometrijske transformacije ,itd

## Slide 13: Pregled 3D kartica na tržištu
3dfx
  Voodoo3 2000 16Mb, 300MHz RAMDAC PCI 1.119,3
  Voodoo3 3000 16Mb, 350MHz RAMDAC PCI 1.669,4
  Voodoo3 3000 16Mb, 350MHz RAMDAC AGP 2x 1.394,3
nVidia
  GeForce 256, 32 SGRAM, 350MHz DAC, V: 240Hz, AGP 4x sa Fast Write, T&L Engine 2.257,5
  Riva TNT2,32MbSDRAM,300MHz DAC,V:240Hz,AGP 2X 1.512,9

## Slide 14: Pregled 3D kartica na tržištu
Matrox
  Matrox G400 32Mb SGRAM DualHead, RAMDAC 300MHz, 2 izlaza za monitor (ili S-VHS/Video-Out), AGP 1.840,1

## Slide 15: Budućnost

## Slide 16: Reference
www10.pair.com/jsalvati
www.3dfx.com
www.nvidia.com
www.matrox.com